附件：货物清单、技术规格及要求：

| 序号 | 品名 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内小间距LED显示屏 | 1、名称：室内P2全彩 2、使用环境：室内 3、像素间距：2mm 4、像素组成：1R1G1B 5、LED封装类型：SMD1515 6、模组尺寸（mm）： 320×160 7、模组分辨率（W×H）：160×80 8、像素密度（点/m2）：250000 9、维护方式：磁吸前维护 10、单点亮度校正：有 11、单点色度校正：有 12、白平衡亮度（nits）：≥600 13、色温（K）：3200-9500可调 14、视角（水平/垂直°）：140/120 15、发光点中心距偏差：<3% 16、亮度/色度均匀性：≥97% 17、对比度 ：3000:1 18、峰值功耗（W/m2）：700 19、平均功耗（W/m2）：230 20、供电要求 ：AC100~240V 21、驱动方式 ：动态1/32扫描,恒流驱动 22、灰度级别：16384 23、刷新率（Hz）：≥1920 24、颜色处理位数（bit）：14 25、模组自带掉电存储功能：保存亮度、色度校正数据，模组参数 26、寿命典型值（hrs）：100000 27、工作温/湿度范围（℃/RH）： -20℃～50℃/ 10%-90%RH 28、存储温/湿度范围（℃/RH）： -40℃~+60℃/10%~90%RH | 15 | 平方 |
| 2 | 显示屏独立主控 | 1、一路DVI视频输入 2、 一路音频输入 3、四个网口输出或四路光纤输出 4、RS232接口控制，可级联多台进行统一控制 5、最大带载分辨率2048×1152或1920×1200 | 4 | 台 |
| 3 | 多屏拼接处理控制器 | 1、支持DVI、HDMI的视频信号接入编码 3、支持1200W、800W、500W、300W高清视频解码 4、支持H.265，H.264，MJPEG，MPEG4，SVAC，非标码流 5、能解码显示全院监控，特别能解码显示医院的全景摄像机图像，通过图像显示可作为医院宣传简介。 | 1 | 台 |
| 4 | 高清视频编码卡(HDMI) | ≥4路HDMI编码卡 | 1 | 块 |
| 5 | 高清视频解码卡(HDMI) | ≥6路HDMI视频接口 | 1 | 块 |
| 7 | 多屏控制软件 | 大屏幕设备的设置和日常使用，具备设置预案、开关机、信号切换等功能 | 1 | 套 |
| 8 | 光纤收发器 | 单膜光纤收发器 | 2 | 对 |
| 9 | 安装支架 | 钢结构支架根据现场实际测绘，以施工图纸为准 | 25 | 平方 |
| 10 | 配电柜 | 30KW带漏电保护功能 | 1 | 台 |
| 11 | 其它 | 本项目的其它材料包括但不限于如显示屏包边、线管、网线等，总价包干，不在增加费用。 | 1 | 项 |