附件：螺旋断层放射治疗系统及附属设备主要技术需求

# 一、螺旋断层放射治疗系统一套

# （一）螺旋断层放射治疗系统标准配置

1	螺旋断层放射治疗主机系统

1.1	一体化数字滑环机架	1

1.2	FFF高剂量率双能加速管系统	1

1.3	初级准直器	1

1.4	高速气动二元多叶光栅（MLC）	1

1.5	DCS高稳定剂量率控制系统	1

1.6	一体化PCP控制单元	1

1.7	BSS射线自主屏蔽系统	1

1.8	智能双循环温度控制系统	1

2	 治疗实施控制中心

2.1	集成化治疗实施控制台	1

2.2	治疗实施控制工作站	1

3	 同步治疗床

3.1	高精度步进治疗床	1

3.2	SSC高精度同步患者支撑系统	1

3.3	患者支撑系统控制执行器	1

4	CTrue MVCT三维影像引导系统

4.1	CTrue扇形束扫描模式	1

4.2	CTrue影像重建模块	1

4.3	高分辨率MVCT探测器	1

5	 治疗执行模式

5.1	螺旋断层治疗模式	1

6	专用治疗计划系统

6.1	物理计划工作站	1

6.2	多模态影像融合	1

6.3	标准勾画工具	1

6.4	专用计划设计模块	1

7	辅助设备

7.1	PDU电源稳定及分配单元	1

7.2	治疗报告打印机	1

# （二）螺旋断层放射治疗系统选配件系统

# 1	主系统附属设备

1.1	专用治疗计划系统	1

1.2	高精度薄层治疗模块（支持1cm、2,5cm 5cm）	1

1.3	单次治疗范围拓展模块（＞135cm）	1

1.4	NEI集成式降噪对讲系统	1

1.5	激光灯定位系统（绿光五移动）	1

1.6	RCCS治疗床远程控制系统	1

1.7 Edge动态铅门治疗模块

1.8千伏级螺旋CT影像引导系统

2	高级系统

2.1	PreciseRTX再程治疗功能	1

2.2	可变形影像配准软件包	1

2.3	VoLO™计划优化算法和剂量计算功能	1

2.4	TQA Essential全自动质控系统	1

2.5	OIS通用连接端口包	1

2.6	DicomRT输出包	1

3	质控设备

3.1	标准QA工具包	1

3.2	高级QA工具包	1

3.3	胶片剂量分析软件包及扫描仪系统	1

# 二、质控辅助装置设备（需满足临床需求）

1.容积旋转调强计划剂量验证设备一套、螺旋断层放射治疗系统专用验证设备（Dose）；提供

2.机器设备绝对剂量验证设备一套（含剂量仪和电离室0.6cc/0.125cc各一根），全自动一维水箱一套；提供

3.晨检仪、膀胱测量仪各一套；提供

4.体位固定体架；提供

4.1多功能一体化底座3套、乳腺托架4套；

4.2 MR定位装置一套；

4.3制膜床一套（含室内装修及储物柜若干）；

5.全自动靶区勾画系统一套；提供

6.光学体表追踪系统一套；提供

7. 区域环境辐射检测仪2台，支持多种单位显示：uR/hr、mR/hr、uSv/hr、CPS、CPM一台；提供

8.科室现有信息化管理系统终端一套；与医院现有信息系统对接并承担相关费用；提供

9.铅防护服2套，配套铅衣固定架；提供

10.质控笔记本电脑2台。提供

三、其它需求

1.机房精密空调一套、干燥箱、储气罐和空气机各一套；提供

2.全自动热丝切割机一台；提供

3.机房装修（先制定装修方案和效果图，采购人确认后实施），包含全自动铅门一扇、机房内、操作室和水冷机房等，保证机房控评验收合格；提供

3.1防护门（电动可遥控）（射线防护符合国家要求和临床需求）提供；

3.2 机房内、操作室和水冷机房装修（射线防护符合国家要求和临床需求）提供；

3.3 承担和保证设备控评和环评验收费用；

3.4负责承担医院配电房到机房的电缆；

3.5机房内外用护墙板护墙；

4.门诊医技综合大楼新机房区域公共区域（公共部分、各办公室办公设施墙体文化和会议室设施若干）装饰装修，满足采购人需求；提供

4.1会议室LED显示屏一台（面积后面量尺寸）、配置相关桌椅、远程会诊设备和会议讲课相关设施；

4.2公共区域LED屏2台（面积后面量尺寸）；

4.3 各办公室配套相关桌椅若干（满足临床需求），净水器、直饮机各5台；

4.4 候诊椅和沙发若干；

4.5除湿机一台（2KW、80L/天）；

4.6空调：机房内5匹柜式空调一台，网络间挂式2匹空调2台；

4.4墙体文化实施（包括机房内、公共区域）；

4.5空气消毒机一台；

4.6不间断电源1套（可持续时间大于1小时）	；

4.7会议室笔记本电脑1台、深度学习台式电脑一台（满足临床需求）；

4.8机房消防气体灭火柜一套；

4.9墙体文化满足临床要求。

5、个人剂量报警仪6个，数字型剂量报警仪一套；提供

6、铅防护服2套，配套铅衣固定架；提供

7、进修培训 包括交通费、进修费、住宿费等；提供

7.1 物理师5人次，每人次1个月；

7.2 医生 4人次，每人次半个月；

7.3 技术员4人次 每人次半个月；

8、信息化管理系统提供

软件功能清单

| 软件配置 |  |
| --- | --- |
| 1 | 病人管理 |
|  | 支持多次入院信息登记 |
|  | 定位和计划单据的网络化申请和打印 |
|  | 病人信息登记功能 |
|  | 病人大头照拍摄 |
|  | 病人服务卡登记和条码识别 |
|  | 统计功能以及流程查看等 |
| 2 | 加速器病人安全保障工作站 |
|  | 病人自助排队呼叫。 |
|  | 可以多种方式给病人排序，包括按照约定时间，报道顺序等，并可以按照治疗部位排序。 |
|  | 治疗室内大屏幕语音播报病人摆位注意事项。 |
|  | 复杂病人摆位的照片指示以提高摆位的重复性，防止差错出现。 |
|  | 叫号屏显示，语音呼叫。 |
| 3 | 模拟机病人叫号系统 |
|  | 病人按照复位、做膜、定位分组 |
|  | 电脑语音呼叫 |
|  | 支持自动排序叫号，以及指定病人叫号等 |
| 定制升级 |  |
| 1 | 预约定制 |
| 2 | 信息流程定制化功能 |
| 3 | 定制化病案信息 |
| 4 | 费用管理 |
| 5 | 统计功能 |
| 6 | 排班管理 |
| 7 | 计划检查 |
| 8 | 信息推送服务 |
| 9 | 智能云远程服务 |

注：请参加咨询供应商按上述需求“一、螺旋断层放射治疗系统一套”、“二、质控辅助装置设备（需满足临床需求）”、“三、其它需求”等三项分别报价。